## Slide 1
Explicación do código

## Slide 2
Configuración 1
Cargar librerias
#include "secrets.h"
#include "ESP8266WiFi.h"
#include "ThingSpeak.h"
#include "DHT.h"
#include "Adafruit_CCS811.h"
Esta parte encárgase de cargar as librerías que nos van facilitar crear o programa.
As librerías son pequenos programas que fixo outra xente e que fan parte do traballo por nos. Así o noso programa é máis pequeno e maís fácil de entender
ESP8266WiFi.h Permite conectarse a unha rede wifi.
ThingSpeak.h Permite enviar os datos ao servidor de internet.
DHT.h Permite leer os datos do sensor de temperatura.
Adafrouit_CCS811.h Permite leer os datos do sensor de CO2.

## Slide 3
Configuración 2
Definir variables
// Configuración conexión a ThingSpeak
unsigned long myChannelNumber = SECRET_CH_ID;
const char * myWriteAPIKey = SECRET_WRITE_APIKEY;
const char * myReadAPIKey = SECRET_READ_APIKEY;
// Configuración conexión a WIFI
char ssid[] = SECRET_SSID;
char pass[] = SECRET_PASS;
// Pin donde ler os datos do sensor de DHT11
uint8_t DHTPin = DHT_PIN;
// Variables onde gardar os datos
float temperatura;
float humidade;
float eCO2;
float VOC;
// Liña base para o arrancar o sensor CCS811
uint16_t CCS811_baseline;
Adafruit_CCS811 ccs;
DHT dht(DHT_PIN, DHTTYPE);
WiFiClient client;
Esta parte encargase de definir e dar valores a variables que despois imos necesitar.
Damos valores por exemplo a wifi á que nos imos conectar e a súa contrasinal. E o pin onde hai que conectar o sensor de humidade.
Definimos variables onde imos gardar os datos de temperatura, humidade, etc...

## Slide 4
Preparación 1
Conexión a wifi
void setup() {
Serial.begin(9600);
delay(100);
// Conectado coa WIFI
WiFi.mode(WIFI_STA);
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.print("Intentando conectar a rede WIFI: ");
Serial.println(SECRET_SSID);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
WiFi.begin(ssid, pass);
Serial.print(".");
delay(5000);
}
Serial.println("\nConnected.");
}
// Mostrar la dirección ESP IP en el Monitor Serie
Serial.println(WiFi.localIP());
Empezamos o bloque setup() que se executa só unha vez, cada vez que enchufamos a placa. Este bloque vale para arrancar todo o que imos necesitar despois.
O primeiro que facemos e conectarnos á WIFI.
Esta liña: while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Vai facer que o intente ata que consiga conectarse.
Se o consegue imprime polo porto serie ( se a placa está enchufada a un ordenador) a IP.

## Slide 5
Preparación 2
Conexión a ThinkSpeak
// Iniciamos a conexión coa páxina onde enviar os datos
ThingSpeak.begin(client);
int statusCode = 999;
boolean existsBaseline = false ;
Serial.print("Intentando recuperar baseline para CCS811:");
for( int i=0; i<4; i++){
CCS811_baseline = ThingSpeak.readLongField(myChannelNumber, 5, myReadAPIKey);
statusCode = ThingSpeak.getLastReadStatus();
delay(5000);
Serial.print(i);
if(statusCode == 200){
existsBaseline = true;
break;
}
}
Serial.println(CCS811_baseline);
Nesta parte configuramos e probamos a conexión con ThinkSpeak, a páxina onde imos gardar os datos do nos sensor

## Slide 6
Preparación 3
Configuración sensores
//Iniciar sensor DHT11
Serial.println("Iniciando sensor temperatura");
pinMode(DHT_PIN, INPUT);
dht.begin();
//Iniciar sensor CSS811
Serial.println("Iniciando sensor CO2");
if(!ccs.begin()){
Serial.println("Error al iniciar el sensor de CO2.");
while(1);
}
ccs.setDriveMode(CCS811_DRIVE_MODE_10SEC);
if(existsBaseline){
ccs.setBaseline(CCS811_baseline);
}
// Esperamos a que todo esté listo.
delay(DELAY);
}
Nesta parte onde imos preparar o sensor de temperatura e de CO2.

## Slide 7
Todo o rato...
Leemos os sensores
*
* Aquí leemos os valores dos sensores é o enviamos ao servidor.
*
*/
void loop() {
// Leemos a temperatura e humidade do sensor DHT11
temperatura = dht.readTemperature();
humidade = dht.readHumidity();
// Leemos o VOC e eCO2 do sensor CCS811
if(ccs.available()){
if(!ccs.readData()){
eCO2 = ccs.geteCO2();
VOC = ccs.getTVOC();
CCS811_baseline = ccs.getBaseline ();
ccs.setEnvironmentalData(temperatura, humidade);
}
}
Leemos os datos dos sensores e os gardamos nas variables que xa tiñamos preparadas.

## Slide 8
Todo o rato...
Enviamos os datos á web
// Enviamos os datos ao servidor
ThingSpeak.setField(1,temperatura);
ThingSpeak.setField(2,humidade);
ThingSpeak.setField(3,eCO2);
ThingSpeak.setField(4,VOC);
ThingSpeak.setField(5,CCS811_baseline);
int httpCode = ThingSpeak.writeFields(myChannelNumber, myWriteAPIKey);
if (httpCode == 200) {
Serial.println("Enviados los datos correctamente.");
digitalWrite(LEDPin, LOW);
delay(500);
digitalWrite(LEDPin, HIGH);
}
else {
Serial.println("Problema al enviar los datos. HTTP error code " + String(httpCode));
}
Enviamos os datos que leimos dos sensores á páxina de ThingSpeak.
Tamén os enviamos ao USB (por serie) para poder comprobar dende un ordenador que funciona ben.